SALUTE
Systém pro vzdÁlené voLání aUtomatizovaných TEstů

# Seznam klíčových slov
- Testovací scénář	-	seznam automatizovaných testů, které mají za úkol testovat	jednu konkrétní funkcionalitu
- Testovací případ	-	automatizovaný test, který má za úkol otestovat jednu	vlastnost daného subsystému
- Automatizovaný test	-	test určité funkčnosti daného systému, který se vykoná na	požádání a umožňuje rychle ověřit zda pracuje dle požadavků
- c_unit	-	knihovna (framework) pro vyhodnocování a analýzu výsledků	automatizovaných výsledků
- GTK	-	můltiplatformní knihovna pro tvorbu grafických rozhraní v	programovacím jazyce C.
  GIO	-	knihovna pro můltiplatformní nízkoúrovňové vstupní a	výstupní operace (souborové, síťové, …), knihovna GIO je	obsažena v knihovně GTK
# Požadavky systému
Sytém komunikuje s PLC systémem ve kterém je konfigurován seznam automatizovaných testů.
- Do programu je nutné nastavit IP adresu a TCP port komunikace PLC prostřednictvím grafického rozhraní. Program je univerzálně využíván na libovolný PLC systém a proto si nezaznamenává síťové nastavení po spuštění je nutné jej znovu nakofigurovat.
- Ošetření případu, kdy se automatizovaný test zacyklí, nebo se přeruší komunikace → do komunikace má cenu nastavit TTL čas na odezvu, protože automatizovaný test by se měl vyhodnotit v rámci jednoho pracovního cyklu PLC (pouze logické funkce)
- Kontrola spojení
- Dotázání na seznam testovacích scénářů a případů
- Nesekvenční spouštění určitých testů (testy lze spouště samostatně)
- Grafické rozhraní s přehledem, který test selhal a statistikou vyhodnocení
- Grafické rozhraní by nemělo zamrznout v průběhu vykonávání či inicializace testů, tyto operace musejí být neblokované
- Informace o zpracovávání uživatelského požadavku, tak aby systém na pozadí něco nevykonával, ale navenek vypadal jako neaktivní
# Popis systému
Celý systém je postaven na testovacím frameworku c_unit, který se skládá ze dvou částí:
- cu_core – testovací jádro defunující testovací logiku a systém vyhodnocení a statistiky testů
- cu_view (cu_ui) – grafická vizualizace testovacího rozhraní vytvořená v knihovně GTK, napojená na testovací jádro
Framework c_unit je primárně určen k testování programů ve zdrojovém kódu v jazyce C, ale hlavní testovací jádro je v systému salute napojen na síťové rozhraní s komunikačním protokolem, který definuje systém vzdáleného volání testovacích funkcí na vzdáleném PLC systému.
Na vzdáleném PLC systému jsou testy konfigurovány pomocí knihovny PLCUnitLib, tvořící protistranu pro systém salute.
## Popis komunikace
Komunikace probíhá po TCP síti přes libovolné rozhraní (Ethernet/WiFi) ve stylu:
přípojení – dotaz – odpověď – odpojení
Každá odpověď na daný příkaz obsahuje jako první znak hodnotu identifikující příkaz, na který zpráva odpovídá, například:
Příkaz: [0X4][0X2]	→ žádost o počet testovacích případů v testovacím scénáři na indexu 2
Odpověď: [0X4][0XA]	→ v testovacím scénáři na indexu 2 se nachází 10 testovacích případů
Jedná se o jednoduchý způsob verifikace přijatých dat (spárování dotazu s odpovědí).
## Seznam příkazů
1. PING
2. RESET
3. POČET TESTOVACÍCH SCÉNÁŘŮ
4. POČET TESTOVACÍCH PŘÍPADŮ VE SCÉNÁŘI
5. JMÉNO TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE
6. JMÉNO TESTOVACÍHO PŘÍPADU VE SCÉNÁŘI
7. SPUSTIT TEST
### Příkaz PING
Ověření spojení s PLC systémem, má za úkol ověření zda je PLC připraven
Délka příkazu: 1B
Formát příkazu: dekadická hodnota 1,
Odpověď: 2B, kód příkazu a dekadická hodnota 1 (připojen) nebo 0 (připojen s problémy), pokud nedojde k odpovědi je to to samé jako 0
### Příkaz RESET
Resetování testů do výchozího stavu, pro opětovné spuštění testů
Délka příkazu: 1B
Formát příkazu: dekadická hodnota 2
Odpověď: 2B, kód příkazu a dekadická hodnota 1 (resetováno) nebo 0 (resetování se nezdařilo)
### Příkaz POČET TESTOVACÍCH SCÉNÁŘŮ
Vrátí počet nastavených testovacích scénářů na straně PLC systému pro účely inicializace rozhraní
Délka příkazu: 1B
Formát příkazu: dekadická hodnota 3
Odpověď: 1B, kód příkazu a dekadické číslo 0-255, vyjadřující počet testovacích scénářů
### POČET TESTOVACÍCH PŘÍPADŮ VE SCÉNÁŘI
Vrátí počet testovacích případů v určitém testovacím scénáři na straně PLC systému pro účely inicializace rozhraní
Délka příkazu: 2B
Formát příkazu: dekadická hodnota 4 a index testovacího scénáře (4X kde X je index testovacího případu)
Odpověď: 2B, kód příkazu a dekadická hodnota 0-255, vyjadřující počet testovacích případů v daném testovacím scénáři
### JMÉNO TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE
Vrátí textový řetězec popisující jméno testovacího scénáře pro účely inicializace rozhraní
Délka příkazu: 1B
Formát příkazu: dekadická hodnota 5
Odpověď: XB (předem neznámá délka řetězce, ale maximálně 128 znaků) vyjadřující kód příkazu jako první znak odpovědi a textový popis testovacího scénáře
### JMÉNO TESTOVACÍHO PŘÍPADU VE SCÉNÁŘI
Vrátí jméno testovacího případu v daném testovacím scénáři
Délka příkazu: 3B
Formát příkazu: dekadická hodnota 6 a index testovacího scénáře (6XY kde X je index testovacího scénáře a Y je index testovacího případu)
Odpověď: XB (předem neznámá délka řetězce, ale maximálně 128 znaků) vyjadřující kód příkazu jako první znak odpovědi a textový popis testovacího případu
### SPUSTIT TEST
Příkaz požádá PLC systém o spuštění definovaného automatizovaného testu a vrátí výsledek jeho vykonávání
Délka příkazu: 3B
Formát příkazu: dekadická hodnota 7 a index testovacího scénáře a index testovacího případu v testovacím scénáři (7XY kde X je index testovacího scénáře a Y je index testovacího případu)
Odpověď: 2B, kód příkazu a dekadická hodnota 1 (PASS test splnil očekávání) nebo 0 (test vrátil neočekávaný výsledek)

# Popis funkčního rozhraní
Funkce s prefixem remote jsou implementací vzdáleného volání funkcí.
## Struktury
### Struct _salute_;
Struktura obsahující jednotlivé objekty systému salute
struct _salute_
{
c_unit * cu;
};
Struktura má alias:
typedef struct _salute_ salute;
### struct _net_connection_;
Datová struktura obsahující objekty pro můltiplatformní komunikaci po TCP síti, využívající knihovny GIO.
struct _net_connection_
{
GSocketConnection	* connection;
GSocketClient	* client;
GInputStream	* input;
GOutputStream	* output;
};
Struktura má vytvořený alias:
typedef struct _net_connection_ net_connection;
### struct _test_case_address_;
Datová struktura identifikující vzdálený jednotkový test při vzdáleném volání. Při inicializaci testovací struktury je vytvořen objekt, který je předán jako parametr do testovací funkce.
Protože na straně systému salute je volání jednotkového testu realizováno voláním vzdáleného jednotkového testu na straně PLC systému, je pro tento účel definována pouze jedna funkce, která je pouze parametrizována adresou volaného jednotkového testu.
struct _test_case_address_
{
int test_suite_index;
int test_case_index;
};
Datová struktura má alias:
typedef struct _test_case_address_ test_case_address;
## Konstanty
### enum _remote_cmd_
Číselné konstanty identifikující jednotlivé příkazy posílané do protistrany komunikujícího PLC.
enum _remote_cmd_
{
REMOTE_CMD_PING = 1,
REMOTE_CMD_RESET,
REMOTE_CMD_COUNT_TEST_SUITES,
REMOTE_CMD_COUNT_TEST_CASES,
REMOTE_CMD_GET_TEST_SUITE_NAME,
REMOTE_CMD_GET_TEST_CASE_NAME,
REMOTE_CMD_RUN_TEST_CASE,
REMOTE_CMD_N
};
## Globální proměnné
### salute * salute_instance;
Instance systému salute
## API
### salute* salute_new();
Inicializace systému salute
### void salute_signals(salute*)
Funkce pro napojení signálů a callback funkcí do grafického rozhraní. Funkce je volána z funkce salut_init().
### void salute_setup_net_settings_screen(salute*)
Funkce, která má za úkol vytvořit a nastavit obrazovku pro nastavení síťového rozhraní
### int salute_get_net_tcp_port(salute*)
Funkce vrátí konfigurovaný tcp port pro otevření tcp komunikace. V případě chybného formátu tcp portu je vrácena hodnota -1
### char* salute_get_net_ip_address(salute*)
Funkce vrátí konfigurovanou ip adresu pro otevření tcp komunikace
### void salute_btn_run_tests_click_callback(GtkWidget*, gpointer)
Callback funkce pro tlačítko btn_run_tests definováno v grafickém rozhraní frameworku c_unit. Toto tlačítko má za úkol spustit cyklus volání konfigurovaných testů na straně PLC systému. Funkce se postará o vytvoření paralelního vlákna salute_performe_testing
### void salute_btn_initialize_tests_click_callback(GtkWidget*, gpointer)
Callback funcke pro tlačítko btn_initialize_tests definováno v grafickém rozhraní frameworku c_unit. Toto tlačítko má za úkol spustit cyklus načítání informací o testech definovaných na straně PLC systému.
Funkce se postará o vytvoření paralelního vlákna salute_load_test_structure.
### void salute_btn_tcp_settings_click_callback(GtkWidget*, gpointer)
Callback funkce pro zobrazení obrazovky pro nastavení síťové komunikace
### void salute_tcp_settings_btn_back_click_callback(GtkWidget*, gpointer)
Callback funkce pro zobrazení hlavní obrazovky ze zobrazené obrazovky pro nastavení síťové komunikace
### gboolean salute_load_test_structure(gpointer)
Funkce definující pseudo-paralelní vlákno, které je volané jednou za 10ms, které zajistí plynulý chod programu, bez blokování grafického rozhraní. Funkce má za úkol inicializovat strukturu testovacího jádra cyklickým dotazováním na informace protistrany v PLC systému.
Funkce vždy vrátí řízení hlavnímu vláknu, které může spravovat grafické rozhraní. Po dokončení načítání struktury testů je vlákno automaticky zrušeno (jako návratovou hodnotu vrátí hodnotu FALSE).
### gboolean salute_performe_testing(gpointer)
Funkce definující pseudo-paralelní vlákno, které je vláno jednou za 10ms, které zajistí plynulý chod programu, bez blokování grafického rozhraní, Funkce má za úkol cyklicky volat vykonávání jednotlivých testů konfigurovaných na straně PLC systému.
Funkce vždy vrátí řízení hlavnímu vláknu, které může spravovat grafické rozhraní. Po dokončení spouštění jednotlivých testů je vlákno automaticky zrušeno (jako návratovou hodnotu vrátí hodnotu FALSE).
### test_case_address* test_case_address_new(int, int)
Konstruktor pro objekt test_case_address, který vrátí inicializovaný objekt připravený k použití.
### bool net_connection_open()
Funkce vytvoří objekt net_connection, inicializuje spojení s PLC a vrátí připravený objekt. V případě, že se nelze s PLC systémem spojit, je vrácena hodnota NULL
Jako vstup přijímá ip adresu ve formě textového řetězce a číslo tcp portu.
### void net_connection_close()
Uzavře spojení s PLC systémem a zruší objekt (uvolní paměť). Funkci je nutné vždy volat při ukončení práce se síťovou komunikací.
### int net_connection_write(const char*)
Funkce odešle požadovaný řetězec do PLC a jako výsledek vrátí počet odeslaných znaků. Počet odeslaných znaků by měl být větší než nula (nezáporný).
### char* net_connection_read(int)
Funkce přečte znaky ze vstupního bufferu s maximální definovanou délkou (maximálně x znaků). V případě chyby nebo vypršení času na TTL na přečtení odpovědi z PLC je vrácena hodnota NULL
### void salute_remote_ping()
Funkce ověřuje spojení s PLC
### void salute_remote_reset()
Funkce resetuje protistranu
### int salute_remote_count_test_suites()
Požadavek o zaslání počtu testovacích scénářů konfigurovaných na straně PLC
### int salute_remote_count_test_cases()
Požadavek o zaslání počtu testů (testovacích případů) konfigurovaných na straně PLC
### char* salute_remote_get_test_suite_name(int)
Vrátí jméno, respektive popis testovacího scénáře na daném pořadovém indexu
### char* salute_remote_get_test_case_name(int,int)
Vrátí jméno, respektive popis testovacího případu v testovacím scénáři na daném pořadovém indexu
### bool salute_remote_test(test_case_address*)
Funkce definující vzdálené volání jednotkového testu konfigurovaného do testovacího případu. Tato je vložena jako parametr do objektu typu cu_test_case, při vytváření testovací struktury (salute_load_test_structure).
Funkce volá vzdálený jednotkový test, který je identifikován adresou uloženou v objektu typu test_case_address.
Aby nedocházelo k úniku paměti, je nutné na konci vykonaného testu objekt test_case_address vždy uvolnit. To má za následek, že je pro nové vykonání testů nutné znova inicializovat strukturu testů. Aby nemohlo dojít k nechtěnému spuštění testů bez inicializace testové struktury, je po spuštění (vyhodnocení) testů tlačítko btn_run_tests deaktivováno a není možné jej použít dokud není struktura testů znovu inicializována. Nové vykonání testů podmiňuje změnu zdrojových kódů na straně PLC systému a je tak v každém případě nezbytné testovou strukturu reinicializovat.
# PLCUnitLib – PLC knihovna
Knihvona definovaná na straně PLC systému, která slouží k definici jednotkových testů strukturovaných do testovacích scénářů a testovacích případů.
Knihovna se skládá ze síťového rozhraní, které je konfigurováno jako server, který čeká na příchozí požadavek ze systému salute.